2019年杭州市建设工程计价依据咨询问题答复参考意见（第一期）

杭州市建设工程计价依据咨询问题答复参考意见是根据我中心网上受理的建设工程计价咨询事项内容，在前期组织有关专家研讨基础上进行整理而成，不定期发布，供各方参考借鉴。省、市造价管理机构有新颁布的补充定额及定额综合解释等规定的，以新颁布的为准。

一、2018版计价依据

（一）建筑专业

| 序号 | 问题内容 | 答复参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金属结构工程说明第六、16点，“基坑围护中的格构柱安装套用本章相应项目乘以系数0.50”。说明中提到的本章相应项目如何界定，是否厂（库）房钢结构的6-18、住宅钢结构的6-37、钢结构现场制作及除锈的6-73均可。 | 钢结构章节说明中基坑围护中的格构柱安装套用本章相应项目乘以系数0.50，指钢构件的安装费；其格构柱的钢构件如采取成品购入构件的，按成品购入构件计价，但应考虑格构柱的残值回收。钢结构现场制作及除锈定额仅适用于非工厂制作的构件。 |
| 2 | 外墙涂料定额中是否不含腻子，需要另套腻子定额？ | 外墙涂料定额中不含腻子，设计有明确时，按设计说明另行计算。 |

（二）市政专业

| 序号 | 问题内容 | 答复参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市政工程如需用汽车运输淤泥、流砂，可否参照土建相应定额及规定？ | 市政工程如采用泥浆罐车装运淤泥、流砂，可参照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）泥浆罐车装运淤泥流砂定额套用执行。 |
| 2 | 拆除花岗岩人行道板是否可以套用拆除预制人行道板定额？ | 可以。 |
| 3 | 打拔工具桩定额中没有柴油打桩机拔桩相应定额，若实际需要拔桩，如何计取？ | 如需拔桩时，按经批准的施工方案可套用陆上挖掘机拔圆木桩、槽型钢板桩、拉森钢板桩、水上挖掘机拔拉森钢板桩等定额执行。 |
| 4 | 市政工程中的围挡，是否包含在安全文明施工费中还是可单列计取？ | 市政工程在施工区域沿线搭设的临时围挡（护栏）费用不包含在安全文明施工费基本费费率中，发生时应按施工技术措施项目费另列项目进行计算。 |
| 5 | 2-71抛石挤淤定额是否适用清淤后再抛石填筑的项目？ | 不适用。 |
| 6 | 方桩、板桩、管桩等定额区分了陆上、支架上、船上，而打钢管桩定额未区分，是否为综合考虑？ | 打钢管桩定额是按陆上打桩考虑的。 |
| 7 | 第三册桥涵工程，P109，说明四《钢护筒定额每米重量表》中，是否包含钢护筒损耗？ | 已包含,但定额中的重量表仅为参考值，具体应根据经批准的施工组织方案中的钢护筒直径和壁厚进行计算。 |
| 8 | 第三册桥涵工程，P110，说明七、钻孔桩空钻部分回填，填碎石套用碎石垫层定额乘以系数0.7，0.7系数是否包括碎石主材？ | 填碎石时按碎石垫层定额乘以系数0.7，含碎石主材。 |
| 9 | 桥梁工程油漆涂料的含量能否根据设计厚度及每平米的使用量调整含量？ | 桥梁工程油漆定额已综合考虑规范要求的油漆厚度，当厚度与定额含量不同时不作调整。 |
| 10 | 计算规则中明确隧道钢支撑工程量按钢架的设计重量计算，连接钢筋数量不得计入钢架的工程量中，定额中综合考虑连接钢筋的数量。图纸中如果连接钢筋数量巨大，远超定额中的含量，是否可以调整连接钢筋含量。 | 隧道钢支撑定额是按常规的钢筋连接用量考虑的，如设计连接钢筋数量与定额不同时，可按设计图示数量进行调整。 |
| 11 | 市政工程隧道平洞出渣相关定额（不含经斜井、竖井运输）中是否已综合考虑负载降效因素。 | 市政隧道平洞出渣相关定额（不含经斜井、竖井运输）中已综合考虑不同出渣方式坡度在2.5%以内的负载降效因素。 |
| 12 | 工程监测、监控定额是否只适用于施工单位自己做监测、监控？建设单位委托第三方做的监测、监控按其他收费文件计算还是可以采用此章定额？ | 工程监测、监控定额子目适用于经建设单位确认或施工图及规范明确需施工单位自行承担监测的工程内容。建设单位委托第三方另行开展的监测、监控属于工程建设其他费用范畴，按双方合同约定进行计算。 |

（三）共性问题

| 序号 | 问题内容 | 答复参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “建筑安装工程施工取费费率4.1.3房屋建筑与装饰工程施工组织措施项目费费率表”中“A3-2标化工地增加费”费率，是否在招投标过程中可以下浮（即标化工地增加费费率是否为可竞争费率），若可以下浮，是否有下浮幅度约定和限制？ | 标化工地增加费属于暂列金额。在编制招标控制价时，标化工地增加费可按招标文件明确的等级标准在其他项目费的暂列金额计列；投标报价时，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；竣工结算时，标化工地增加费应以施工组织措施项目费按合同约定进行结算。 |
| 2 | 如一个整体项目有3栋厂房，1#楼结构类型为框架结构；2#楼基础为钢筋砼基础，地上部分为钢结构；3#楼基础为钢筋砼基础， 地上部分为框架结构与钢结构相结合。本工程甲方要求整体招标，钢结构工程不单独发包。请问2#楼、3#楼在编制招标控制价时 “企业管理费”应如何计取？ 是按房屋建筑及构筑物工程费率计取，还是按专业钢结构工程费率计取。（本工程1、2、3#楼是整体发包的） | 专业工程仅适用于房屋建筑与装饰工程中单独承包的专业发包工程，该工程2#楼、3#楼在编制招标控制价时 “企业管理费”应按房屋建筑及构筑物工程费率计取。 |
| 3 | 关于杭州土方外运机械降效系数问题，18定额是否继续执行机械费乘1.5系数？ | 杭建造价投资办【2013】16号文发布的机械降效系数仅适用于采用浙江省2010版计价依据计价的工程，采用2018版计价依据计价的工程不执行该机械降效系数。 |

二、2010版计价依据

（一）建筑专业

| 序号 | 问题内容 | 答复参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土灌注桩定位筋发生时，是否另行计算？ | 混凝土灌注桩定位筋设计有明确时按实计入钢筋定额工程量。 |
| 2 | 定额中腻子是按二遍考虑，二遍是几厚？ | 定额中腻子是按二遍考虑，定额已综合考虑规范要求的厚度。 |
| 3 | 垂直运输费定额中的塔式起重机80KN·M属于自升式还是固定式起重机？ | 定额中建筑机械类型、规格是按正常施工、合理配置综合考虑的。 |

（二）共性问题

| 序号 | 问题内容 | 答复参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 某工程地表为10米松散卵石层，地下有溶洞和构造破碎带、中风化硅质灰岩、强风化硅质灰岩等基岩，现场施工采用高压旋喷桩地基加固处理，先进行跟管引孔再喷浆，请问引孔费用如何确定？ | 高压旋喷桩定额子目是按常规地质条件进行编制的，定额中未考虑溶洞、构造破碎带等特殊地质条件下的施工。若工程实际施工过程中遇有因特殊地层产生的引孔费用，建设、施工单位可根据工程实际情况及市场行情自行协商确定或编制一次性补充定额。 |
| 2 | 深层水泥搅拌桩所产生的涌土、泥浆处理费用是否包含在预算定额中。若不包含，是否需另行签证计算？ | 深层水泥搅拌桩施工过程中产生的涌土、浮浆在不同地质情况下其产生的数量是不同的，且处置方式也不同，定额中未考虑涌土、浮浆外运处置的情况。若合同约定按浙江省建设工程2010版定额计价结算的，发生时双方可自行协商处理。 |
| 3 | 水泥搅拌桩的工程量计算规则，不扣除重叠部分面积。请问三轴水泥搅拌桩全断面套打，第一幅第三根与第二幅第一根完全重叠，那么这两副桩应该算5根还是6根桩长乘以单个圆形截面积？ | 三轴水泥搅拌桩工程量按设计图示单个圆形截面积乘以桩长计算，不扣除重叠部分的面积。设计要求全断面套打时，相应定额的人工及机械乘以系数1.5，其余不变。 |
| 4 | 水泥搅拌桩空搅部分仅按相应定额的人工及搅拌机台班乘以系数0.5，其余不计。若空搅部分有水泥掺量，是否还应计算材料费？ | 水泥搅拌桩设计有水泥掺量的，按每增减定额计算，不乘系数。 |